מדינת ישראל

משרד המשפטים

מועצת שמאי המקרקעין

בחינה בנושא "יסודות מדידה ומיפוי"
כ"א בתמוז התשס"ה

28 ביולי 2005

(משך הבחינה:שעתיים)

הנחיות:

- עליך לענות על כל השאלות.

- אין להשתמש בחומר עזר.

- ציון עובר – 60 נקודות.

- בשאלות הדורשות חישובים, חובה לרשום את הנוסחאות ולהציב את הנתונים בנוסחאות. תשובה נכונה אשר אין בה נוסחה, או תהליך החישוב, לא תזכה בציון מלא.

- יש להקפיד להדביק את מדבקות הפרטים האישיים על גבי הכריכה של מחברת הבחינה. את המדבקה ללא שם הנבחן יש להדביק בצד הימני של הכריכה ואת המדבקה עם שם הנבחן בצד השמאלי.

- נא לרשום את מס' השולחן בו אתה יושב בצד ימין של המחברת.

- אין להוסיף פרטים נוספים על גבי הכריכה.

ב  ה  צ  ל  ח  ה !!!

הערה:  כל הנתונים במבחן הם במטרים.

כל הקואורדינאטות הנתונות במבחן הן ברשת ישראל החדשה (ITM).

בתוצאות הסופיות של החישובים מותר לעגל עד סנטימטר.

1.  הסבר מדוע נבחר, דווקא, "היטל גלילי רוחבי" למיפוי ישראל.                6  נקודות

2.  מדוע נוח יותר להשתמש ברשת U.T.M, לעומת השימוש ברשת           6      "

הגיאוגרפית ?

3.  מה ההבדל בין מפה מצבית למפה טופוגרפית.                                   5      "

4.  מהם שלושת הרווחים האנכיים המותרים לשימוש (עפ"י תקנות             6      "

המדידה 1998), במפה טופוגרפית שבקנ"מ 1:2,500 ומהם שני

הרווחים האנכיים המותרים לשימוש במפה שבקנ"מ 1:10,000.

5. האם דיוק של מיפוי ספרתי הוא פונקציה של קנה המידה של המפה,      5      "

או שהוא פונקציה של דיוק המדידה, או שהוא פונקציה של שניהם ?.

6.  פרט לקביעת קואורדינאטות של מקום, לאילו מטרות נוספות משמש     5      "

ה-G.P.S, בחיי היום יום.

7. מהם הנתונים שתוכל לקבל במרכז למיפוי ישראל עבור נקודות בקרה    6      "

אופקית בדרגות 1-7, ועבור נקודות בקרה אנכית בדרגות 1-5 ?

8. הוגדרו לך קואורדינאטות של נקודה, ברשת ישראל החדשה (I.T.M)     6     "

Y=645281.00 , X=38756.00.

האם קיים חשד שהנתונים הללו.שגויים?. נמק תשובתך.

9   הגדר: מהו אורתופוטו ?                                                                6     "

10. מה הם התנאים ההכרחיים שתכנית לצורכי רישום (חלוקה, איחוד       6     "

או איחוד וחלוקה), תאושר ככשרה לרישום?

11. מי רשאי לאשר שינוי גבול גוש ובאיזה תנאי?                                  5      "

12. על שם מי ירשמו, בעת הסדר מקרקעין בישוב, מקרקעין שיועדו         5      "

לצורכי ציבור ?

13. קיימות בשטח שתי נקודות A , ו-B , ולהן קואורדינאטות,                   15     "

ברשת ישראל החדשה.

A : y= 200000.00  ,  x =400000.00

B : y= 200998.30  ,  x =399809.80

נתונים מרחקים אופקיים במטרים: C-A=1,800.00 , C-B=2,500.00

מנקודה C נמדדו אזימוטים מגנטים לנקודות A  ו-B

אזימוטים המגנטיים : C-A=40(  ;  C-B= 60(

הסטייה המגנטית באותו שטח : (30 (3 , מזרחה לצפון הרשת.

חשב את הקואורדינאטות הממוצעות של נקודה C.

14.נתונה חלקה מתוחמת על ידי  4 נקודות:  ABCD

להלן הקואורדינאטות : A  Y=100000.00 , X=300000.00

B  Y=100500.00 , X=301000.00

C  Y=101500.00 , X=301000.00

D  Y=102000.00 , X=300000.00

חשב שטח החלקה פעם ראשונה בשיטה אנליטית                             12     "

חשב שטח אותה חלקה פעם שנייה בשיטה אחרת.                             6       "

O B                A O                                     O C          B O

C O            O D                                A O

שאלה 13                                            שאלה 14